Техническое задание

на подготовку объекта

к монтажным и пусконаладочным работам

автоматических рулонных ворот из алюминиевого двустенного пенонаполненного профиля

AL-120

# Подготовка проема

## Материал проема

Проём должен быть выполнен из следующих материалов:

- Кирпич;

- Бетон;

- Металлоконструкция.

Материал стены, в области монтажа ворот, должен обеспечить жесткость собранной конструкции ворот.

## Плоскость монтажа

Проем должен иметь ровную плоскость для надежного прилегания элементов конструкции ворот к проему.

Плоскости проема должны быть строго вертикальными или горизонтальными.

Пространство для монтажа ворот обязательно должно быть свободно от линий снабжения, отопительных трубопроводов и т.д. и обеспечивать доступ для монтажа.

## Весовые нагрузки

Конструкция ворот устроена таким образом, что основная нагрузка приходится на две боковые консоли, расположенные по обе стороны конструкции. На данных консолях устанавливается вал с полотном.

Вес квадратного метра полотна ворот высотой до шести метров составляет 11 кг.

При высоте ворот более шести метров – 14 кг.

Вес боковой направляющей шины составляет 5 кг/м.п

Точки крепления боковых направляющих располагаются с шагом 500 мм.

# Автоматика

К месту расположения электродвигателя необходимо подвести:

- питающий кабель 220 В 3х2,5 мм (для внутривального двигателя);

- питающий кабель 380 В 5х2,5 мм (для осевого двигателя).

Потребляемая мощность одного внутривального двигателя составляет 0,3-0,8 кВт, осевого двигателя – 0,75-2,2 кВт.

Необходимо обеспечить запас кабеля минимум 1,5 м.

Внимание

Все работы по окончательной отделке проема, после монтажа ворот, выполняются силами и средствами Заказчика.